# Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- договора, заключенного между ООО «Альфа-проект» и Администрацией сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- технического задания на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Ильчигуловский сельсовет МР Миякинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2018 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2028 года.

Расчетный срок реализации – до 2038 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Миякинский район, СП Ильчигуловский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Ильчигуловский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2038 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения.

Современное использование территории

Территория сельского поселения Ильчигуловский сельсовет находится на севере МР Миякинский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан и граничащего с Оренбургской областью. С северной, восточной и северо-восточной части она ограничена землями Альшеевского района, с юга и юго-запада – с землями СП Карановский сельсовет.

В состав Ильчигуловского сельского совета входят село Ильчигулово, деревни Нарыстау, Сергеевка.

Связь со столицей республики осуществляется по автодороге М-5"Урал", далее по дороге республиканского значения Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки – Стерлибашево − Стерлитамак и дороге районного значения Миякитамак – Садовый – Ильчигулово.

с. Ильчигулово

Село Ильчигулово − административный центр сельского поселения. Численность населения − 582 человека, расположено в северо-западной части сельского поселения. Расстояние до райцентра (с. Киргиз-Мияки) – 49 км., до ближайшей ж/д станции (Аксеново) – 46 км. С юга и востока село ограничено землями сельскохозяйственного назначения, с северо-востока − автомагистралью в д. Нарыстау . С северо-запада на юго-запад село ограничено рекой Дема и в северной части рекой Нарыс.

Существующая планировочная структура села Ильчигулово компактная с общественным центром, расположенного в центральной части села по ул. Советская. Производственные объекты на территории села представлены предприятиями, расположенными в северо-восточной части за границей населенного пункта, специализирующимся на животноводстве и выпуске сельскохозяйственной продукции.

Имеется резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в юго-восточной и южной части. На момент комплексной оценки выделены участки под индивидуальное жилищное строительство.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге районного значения с усовершенствованным покрытием.

Развитие территории села будет осуществляться в юго-восточную и южную сторону − за границу населенного пункта, где на землях сельскохозяйственного назначения имеется свободная от застройки территория.

д. Нарыстау

Деревня Нарыстау расположена в 5 км на северо-восток от с. Ильчигулово. Население – 386 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с твердым покрытием. Границы села с севера и запада − ручей и озеро Яту, с юго-запада, юга и юго-востока − земли сельскохозяйственного назначения, с востока граничит с горным массивом.

Существующая планировочная структура деревни Нарыстау вытянутая с севера на юг. В центральной части населенного пункта располагается общественная зона по ул. Мира. Производственные объекты представлены предприятием СПК "Ильсегул", расположенным в юго-восточной части деревни. Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге местного значения с усовершенствованным покрытием.

Расширение территории населенного пункта не предусматривается.

д. Сергеевка

Расположена к юго-востоку от с. Ильчигулово. Границы деревни Сергеевка с востока – река Нарыс, с запада – охранная зона ЛЭП-10 кВ, с юга и севера – автодорога местного значения. Население – 78 человек.

Расстояние до районного центра (Киргиз-Мияки) − 56 км, центра сельсовета (Ильчигулово) − 8 км, ближайшей ж/д станции (Аксеново) − 53 км.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Ильчгулово, д. Нарыстау, д. Сергеевка сельского поселения Ильчигуловский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками.

1.2.2. Общественная застройка

с. Ильчигулово

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон с выделением I очереди строительства. Карта планируемой границы населенного пункта. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в центре территории. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, контора СПК "Ильсегул", администрация сельсовета, отделение связи. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Нарыстау

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон с выделением I очереди строительства. Карта планируемой границы населенного пункта. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по центру и западной части территории. Общественный центр села расположен в северо-западной части. Здесь находятся магазин, сельский клуб, ФАП, начальная школа, детский сад. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

Деревня Сергеевка не имеют объектов культурно-бытового назначения.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

таблица №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Ильчигулово (582чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 20 | 50/30 | 250 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 84 | 300/104 | 357 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании админ. СП) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,5-4,4 3-4 | 20 − | 455 |
| Спотрзал 12,0х30,0 м | м2 пл. пола | 80 | 46,5 | 360 | 100 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 175 | 300 | 114 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 175 | 190 | 108 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 4,5+1га наполн. 90% | га | 0,24 | 0,14 | 5,5х0,1 | 393 |
| д. Нарыстау (386 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 13 | 10 | 77 |
| Начальн.образоват. учрежд. | учащ. | 144 | 55 | 40/4 | 80 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 116 | 150 | 129 |
| Магазины продовольств. | м2 торг. пл. | 100 | 38 | 12 | 32 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища: 2,0 га наполн. 90%, 1,0 га наполн. 75% | га | 0,24 | 0,09 | 0,2+0,25 | 500 |

Потребность наличного населения Ильчигуловского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

с. Ильчигулово

Производственные, коммунально-складские предприятия: МТФ на 200 голов, МТМ, пождепо на 1 машину, котельная, подземный резервуар хозпитьевой воды сосредоточены в северо-восточной части в границах населенного пункта. За границей села представлен откормлечный комплекс КРС на 1700 голов.

д. Нарыстау

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены на юго-востоке села и включают в себя молочно-товарную ферму.

д. Сергеевка

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в северной части села и включают в себя конный двор от 150 до 200 голов. Там же производят кумыс.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон с выделением I очереди строительства. Карта планируемой границы населенного пункта. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства».

Перечень предприятий, учреждений и организаций

таблица №2

| № п/п | Наименов. предприятия, учрежд. и организации | Ведомственная подчиненность | Численность кадров | Площадь предприятия, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| с. Ильчигулово |
| 1 | Машинно-тракторный парк | СПК "Ильсегул" | 25 | 3,81 |
| 2 | МТФ | СПК "Ильсегул" | 20 | 10,92 |
| д.Нарыстау |
| 1 | МТФ | СПК "Ильсегул" | 10 | 5,60 |
| д.Сергеевка |
| 1 | МТФ, Конный двор | СПК "Ильсегул" | 6 | 1,27 |

# 1.3. Особо охраняемы природные территории и территории недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан

На территории Миякинского района Республики Башкортостан на сегодняшний день известно о 63 памятниках археологии. Из них 19 поставлены на государственную охрану, а оставшиеся 44 относятся к категории выявленных в границах муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, относятся к погребальным памятникам, известно о 14 одиночных курганах, 21 курганной группе, 7 могильниках.

К памятникам бытового типа относятся 3 поселения, 3 селища и 11 стоянок.

Объекты культурного наследия представлены на чертеже «Карта-схема населенных пунктов Ильчигуловского сельсовета в системе расселения».

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

таблица №3

| № п/п | Наимено-вание памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем. исполь-зование | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | Ильчигулов- ское селище (Ильчигулов-ская стоянка) | Республика Башкортос-тан, Миякинский район, на З-окрайне д. Ильчегу-лово, на надпойменной террасе р. Дема | НЛ | АКБ №778 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970г. Ильчигуловское сели-ще (открыт: 1963 г., БГУ, М.Рязапов) |
| 2 | Ильчигулов-ский курган (Ильчигулов-ский II курган) | Республика Башкортос-тан, Миякинский район, в 0,8 км к В от д. Ильчигу-лово, на берегу р. Дема |  | АКБ №779 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970г. Ильчигу-ловский курган (открыт: 1963 г., БГУ, М.Рязапов) |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | III Ново-Ильчигуловские курганы | В 2 км к ЮЗ от д. Ново-ильчигулово, на правом берегу р. Дема, рядом с насыпной дорогой, иду-щей из с. Ильчигулово к райцентру |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 179 | В |
| 2 | Ильчигуловский IV могильник | В 2,5 км к ВСВ от д. Ильчигулово, в 3 км к В от р. Дёмы, в 300-350 м к В от летного лагеря "свя-того ключа", на площадке возвышенного сырта |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 180 | В |
| 3 | Ильчигуловский V могильник | Видимо здесь располо-жен могильник, нах-ся на террасе правого берега р.Демы, в 1,5 км к В от реки, в 2 км с ССВ от д. Ильчигулово |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 181 | В |
| 4 | Ильчигуловский VI могильник | В 1,5 км от д. Ильчигулово, на террасе правого берега р. Дема |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 182 | В |
| 5 | Ильчигуловское I местонахождение | В 2 км к В от правого берега р. Дема и в 400-500 м к Ю от откормоч-ного комплекса, рядом с дорогой, ведущей в д. Нарыстау |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 183 | В |
| 6 | Ильчигуловский VII могильник | На территории д. Ильчи-гулово против центра деревни в обрывистом правом берегу р.Дема |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 184 | В |
| 7 | Ильчигуловские III курганы | В 2 км в СВ от д. Ильчи-гулово на правой надпой-менной террассе правого берега р.Дема |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 185 | В |
| 8 | Ильчигуловские IV курганы | В 1,5 км к СВ от д. Иль-чигулово на террасе пра-вого берега р.Дема, на пашне |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 186 | В |
| 9 | Ильчигуловский V курган | В 3 км к В от д. Ильчи-гулово на возвышеннос-ти правого берега р. Дема |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 187 | В |
| 10 | Ильчигуловское II поселение | В 600-800 м к СВ от д. Ильчигулово рядом с откормочной фермой, на высоком 2-3 м правом берегу старицы р.Дема |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 188 | В |
| 11 | Ильчигуловское местонахождение керамики | На сев. окрайне д. Ильчи-гулово за молочно-товар-ной фермой в обрывчике гл. 20 см рядом с насып-ным мостиком ч/з ручей |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 189 | В |
| 12 | Ново-Ильчигуловские II курганы | В 1,5 км к ЮЮВ от д. Ново-Ильчигулово, ря-дом с дорогой, ведущей из д. Н.-Ильчигулово в д. Куль-Кунас на 1-й над-пойменной террасе пра-вого берега р. Дема на пашне |  | памятник археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 190 | В |
| 13 | Ново-Ильчигуловские III курганы | В 2 км к ЮЗ от д. Ново-Ильчигулово, рядом с дорогой д. Н.-Ильчигуло-во ‒ д. Куль-Кункас на 1-й надпорной террасе правого бер. р. Дема |  | Каталог памятников археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 191 | В |
| 14 | Ново-Ильчигуловские курганы | Курганная группа из двух курганов расположена на северной окраине дерев-ни на невысокой террасе старицы р. Дема |  | Каталог памятников археологии Башкирской АССР, открытие в 1981-1986 года № 118 |  |

В 3 км к юго-востоку от с. Ильчгулово расположена гора Нарыстау.

Гора Нарыстау — святое место для мусульман. Как говорят исследователи-религиоведы, на вершине этой горы покоятся двое сподвижников пророка Мухаммада, приехавшие в VII веке в наши края распространять ислам — Зубаир бин Заит и Абдуррахман бин Зубаир. У подножия горы бьет родник, который чудесным образом не замерзает даже в лютый зимний мороз. Вода отсюда считается целебной. Поклониться святым могилам и лечиться святой водой из родника к подножию горы Нарыстау еще в древние времена постоянно приезжали паломники из Казахстана, Средней Азии и даже из-за границы.

В 2011 году, при поддержке Благотворительного фонда "Урал" и лично Председателя Совета фонда Муртазы Рахимова, Нарыстау обрел красивый мемориальный комплекс в виде юрты с тремя полумесяцами. В 2012 году построена мечеть.

Проектом предлагается строительство мемориального комплекса и  благоустройство прилегающейащую территориию в виде рекреационной зоны общей площадью 34,91 га , в состав которой входят:

- мечеть;

- купель, святой источник;

- парк;

- места захоронения;

- зона отдыха;

- хозяйственная зона;

- зона транспорта.

Для выполнения мемориальным комплексом своих  функций рекреационной зоны предусматривается обеспечение высокого качества и соответствующего эстетического уровня организации окружающей среды, создание на отдельных участках парка условий для изоляции от урбанизированной среды.

Для повышения устойчивости парка к внешним антропогенным воздействиям разработан комплекс мероприятий по охране окружающей среды.

Для формирования зелёных массивов, сохранения ландшафта территории и благоустройства пруда выполняются мероприятия по инженерной подготовке территории, включающие планировку рельефа, организацию поверхностных стоков, благоустройство оврагов, берегоукрепление пруда с устройством зоны отдыха с оборудованием пляжа и автостоянки.

Берегоукрепительные работы вдоль автодороги на д. Сергееку выполняются с устройством дамбы до незатопляемых отметок с учётом волнового набега + 0,5 м, с укреплением откосов сеткой Макмат с последующим посевом трав, а вдоль плотины – каменной наброской.

Зонирование территории мемориального комплекса предполагает выделение нескольких планировочных зон:

1. Входная группа выделена перед главным входом в ограждённую территорию мемориального комплекса с юго-западной стороны. На её территории предполагается строительство медресе и оборудование автостоянки. Движение пешеходных потоков организовано по аллее в направлении святого источника с двумя крытыми бассейнами с раздевалками и горы Нарыстау. Территория этой зоны может быть использована для размещения визуальной информации о мероприятиях.

2. Прогулочная зона предназначена для организации прогулочного и тихого отдыха для различных групп населения с размещением гостевого дома. Она расположена с западной стороны горы Нарыстау.

3. Ландшафтно-экспозиционная зона расположена в восточной части от мечети и на западном склоне горы Нарыстау. Здесь предполагается разбить партерные газоны с декоративными древесно-кустарниковыми композициями и цветниками.

4. Хозяйственная предназначена для служебно-хозяйственных построек и площадок на территории медресе.

5. Зона транспорта включает три участка, на которых предусмотрено размещение стоянок для автомобилей посетителей.

На основании схемы территориального планирования Миякинского района РБ пруд используются для разведения рыб.

Экспликация зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план мемориального комплекса».

Основные показатели территории мемориального комплекса

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автомобильные дороги | 2,5 | 1,71 |
| 2 | Пешеходные дорожки | 5,5 | 1,65 |
| 3 | Зеленые насаждения | - | 31,55 |
| 4 | Укрепление береговой насыпи пруда | 0,583 | 0,29 |

1.4. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Ильчигуловского сельского Совета, является автомобильная дорога районного значения Миякитамак-Садовый-Нарыстау, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Миякинского района. Автомобильная дорога относится к IV категории с усовершенствованным покрытием протяженностью 7,5 км в границах сельского Совета.

Связь с Уфой осуществляется с выездом на автодорогу республиканского значения Раевка-Стерлитамак и далее через Чишмы на автомагистраль М-5 "Урал".

Перечень автомобильных дорог муниципального значения

таблица №5

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Катего-рия дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т. ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетон | гравий | грунт |
| 1 | Садовый-Ильчигулово | IV | 3,7 | - | 3,7 | - |
| 2 | Ильчигигулово − Нарытау | IV | 3,8 | - | 3,8 | - |
| 3 | Ильчигулово-Сергеевка | V | 6 | - | 6 | - |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №6

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Ильчигулово | 8,3 | 12,6 |
| д.Нарыстау | 4,16 | 7,37 |
| д. Сергеевка | 1,8 | 4,2 |

1.5. Земли специального назначения

1.5.1. Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

таблица №7

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище | с. Ильчигулово | Восток | 4,5 | 90% |
|  | Кладбище | с. Ильчигулово | 3 на ю-з | 1 | 90% |
| 2 | Кладбище | д. Нарыстау | 1 км на юг | 2 | 90% |
| 2 | Кладбище | д. Нарыстау | 1 км на сев. | 1 | 75% |
| 3 | Кладбище | д. Сергеевка | 0,5 км на ю-з | 0,6 | 90% |
| Всего: |  | 12,6 |  |

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

1.5.2.  Свалки твёрдых коммунальных отходов

Согласно справке администрации Ильчигуловского сельского совета, существующая свалка ТКО на сегодняшний день подвергается рекультивации с целью организации на месте мусороперегрузочной станции с последующим вывозом на районный полигон ТКО, расположенный в с. Киргиз-Мияки.

таблица №8

| № | Наименование насел. пункта | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ильчигулово | 0,5 | 1га | 50% |
| 2 | Нарыстау | 0,4 | 0,6га | 80% |
| 3 | Сергеевка | 0,3 | 0,2га | 50% |

1.5.3.  Скотомогильники

На территории сельского поселения Ильчигуловский сельсовет располагается 1 биометрическая яма в 2 км от северо-восточной границы села Ильчигулово. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.6.  Планировочные ограничения градостроительного развития

территории

1.6.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Территории месторождений.

На территории сельского поселения имеются карьеры стройматериалов для местных нужд:

таблица №9

| № | Наимено- вание | Местоположение | Расстоян. от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | глина | Юго-запад с. Нарыстау | 0,85 | 1га | 50% |
| 2 | щебень | Юго-востокс. Нарыстау | 1,1 | 1га | 50% |

1.6.2. Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65, береговые полосы – в соответствии со ст.6  Водного Кодекса РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

таблица №10

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дема | 535 | 200 | 40 | 20 |
| р. Нарые | 19 | 100 | 30 | 20 |
| р. Рыска | 1,9 | 50 | 30 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог.

1.6.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.6.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.6.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления I категории – 0,32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

1.7. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах сельсовета расположены предприятия с СЗЗ от 1000 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №11

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Ильчигулово |
| СПК «Ильсегул» | МТМ | 100м |
| СПК «Ильсегул» | МТФ | 300м |
| СПК «Ильсегул» | Склад ядохимикатов | 100м |
| ПС "Ильчигулово" | Электроподстанция | 300м |
| д.Нарыстау |
| СПК «Ильсегул» | МТФ | 300м |
| д.Сергеевка |
| СПК «Ильсегул» | МТФ, Конный двор | 300м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 9.

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий

таблица № 12

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции  «Раевский», Справочника по климату СССР (1968г.), по данным ТСН 23-357-2004 РБ "Климат Республики Башкортостан" (2001г.) и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Миякинский район по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района − умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерный особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм осадков, давления, ветра, облачности и т.д.

Значения климатических параметров

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5975 МДж/м2;

- среднегодовая температура воздуха +3,3 С, среднемесячная температура января −14,2 0С, июля +27,50С;

- абсолютные температуры воздуха – минимум −450 С,  максимум +400 С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее −200 С 16-18дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 152 см (1 раз в 10 лет), 207 см (1 раз в 50 лет);

- преобладающие направления ветра – южные и юго-западные;

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при юго-западных (3,7 м/сек) и западных (3,3м/сек) ветрах.

- наибольшие скорости ветра, возможные каждый год, составляют 35 м/сек.,

1 раз в 25 лет – 22 м/сек., 1 раз в 50 лет − 23 м/сек;

- количество осадков за ноябрь − март составляет 119 миллиметров.;

- относительная влажность воздуха в среднем за год − 65 %

Повторяемость направления ветра

таблица №13

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 22 | 12 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 16 |
| Холодный период | 13/17 | 2/5 | 5/3 | 11/9 | 44/31 | 18/16 | 6/11 | 5/8 |
| Год | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

Опасные погодные явления

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наи-большее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 208 дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление − ветра южное, со скоростью ветра более 4 − 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3 − 0,6 км и 2−60 С. Максимум наблюдается зимой (0,5 −1 км и 5−100 С), минимум − летом.

2.2.  Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

Территория Миякинского района в геоморфологическом отношении относится к Бугульминско-Белебеевской возвышенности и к Общему сырту Русской равнины. характеризуется сильной расчлененностью овражно-балочной сети. Склоны пологие, в большинстве случаев покатые, задернованные, лишь небольшие плеши с сильно изреженной растительностью наблюдаются на террасовых участках.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 120 м до 330 м. Имеются значительные заболоченные участки.

На территории Республики Башкортостан распространены различные по составу, происхождению, метаморфизма породы от верхнего протерозоя до кайнозоя.

Структурно-тектонический район Юго-Восточный склон Русской платформы охватывает западную платформенную часть республики, в пределах которой располагается рассматриваемый район. Здесь распространены осадочные породы палеозоя − девонские, каменноугольные и пермские. Общая мощность палеозойских отложений составляет 3000 – 3500 м. В литологическом отношении наибольшее развитие имеют карбонатные и терригенные отложения. К отложениям девона и карбона приурочены промышленные скопления нефти.

Естественным основанием фундаментов являются светло-коричневые суглинки, которые по степени просадочности относятся ко 2 категории. Допустимое напряжение 1,8 кг/см2. Берега рек и ручьев − пылеватые суглинки с песками.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть района представлена крупными реками Дема, Мияки и их притоками.

Река Дема – наиболее крупная, протекает по всей территории Ильчигуловского сельсовета. Фактически является границей поселения с юга-запада. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Дема − от истока до в/п д. Бочкарева, входит в речной бассейн реки р. Кама (российская часть бассейна), в речной подбассейн реки р. Белая.

Дема (длина 535 км) − левый приток реки Белой, одна из самых больших рек степной части Башкирии. Берет начало на северных склонах Большого Сырта и протекает среди сопкообразных гор-останцев и множества сыртов. Долина Демы широкая, течение медленное; река очень извилиста, в низовьях много проток и стариц. Берега густо заселены.

От истока к устью на территории сельского поселения расположено село Ильчгулово.

Река Нарыс (длина 16 км) протекает в центральной части  сельского поселения Ильчигуловский сельсовет в направлении с юга на северо-запад. Устье реки находится по правому берегу реки Дёма. По левому берегу реки по течению расположена деревня Сергеевка и село Ильчигулово.

Река Рыска (длина 1,9 км) протекает в восточной части территории Ильчигуловского сельсовета в направлении с востока на запад. Устье реки находится по правому берегу реки Нарыс. От истока к устью на территории сельского поселения расположены  гора Нарыстау и целебный источник.

На территории Ильчигуловского сельсовета расположены озера и искусственный водоем вблизи горы Нарыстау.

Перечень рек на территории сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

таблица №14

| № п/п | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Дема | р. Белая | 535 | 200 |
| 2 | р. Нарые | р. Дема | 19 | 100 |
| 3 | р. Рыска | р. Нарые | 1,9 | 50 |

2.4. Растительность. Почвы

Миякинский район по характеру растительного покрова относится к подзоне южной лесостепи, к геоботаническому району дубовых лесов, и обыкновенно ковальных и кипчаковых степей. Леса представлены главным образом дубово-березовыми, березово-осиновыми, березовыми и дубовыми колпаками. Лесная растительность в естественном состоянии представлена лиственными лесами. Поймы рек заняты зарослями кустарников.

Пастбища занимают основное место среди суходольных угодий. Они представлены двумя группировками: разнотравно-метликовыми и разнотравно-кипчаковой.

Основными культурами на пахотных землях являются пшеница, озимая рожь, ячмень, овес; из технических − сахарная свекла, подсолнечник. Поля хозяйств района засорены вьюнками, желтым полевым осотом, васильком и т.д.

Отмечается неуклонное снижение разнообразия естественного травянистого растительного покрова в результате ненормированного выпаса скота. Сенокошение незначительно влияет на характер травостоя и лишь препятствует размножению кустарников. Чрезмерный выпас крайне отрицательно влияет на видовой и численный состав травостоя.

Для восстановления и поддержания высокой продуктивности луговых и пастбищных угодий необходимо применение комплекса организационно-хозяй-ственных, агротехнических и др. мероприятий.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов новых земель под жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных проектом территориального планирования МР Миякинский район.

Планировочное решение проектируемых сёл максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре села и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений сельского Совета и служб Администрации района.

Село Ильчигулово

Развитие села Ильчигулово планируется в юго-восточном направлении с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие села за пределами расчётного срока предлагается в южном направлении.

Расширение территорий населенных пунктов Сергеевка и Нарыстау из-за отсутствия роста численности населения проектом не предусматривается.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

В пределах оси «север-юг» размещены Кумертау-Мелеузский, Салават-Ишимбай-Стерлитамакский, Янаул-Нефтекамск-Агидельские промузлы, на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Аша-Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Перечисленные выше районы концентрируют в своих пределах основные людские, производственные и финансовые ресурсы республики. Лежащие за пределами осей развития территории остаются поставщиками рабочей силы, зонами обеспечения промышленных центров сельхозпродукцией и лесом, местами рекреаций. База развития этих районов предельно сужена по отношению к более успеш-ным территориям.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Ильчигуловский сельсовет, ситуация здесь относительно неблагополучная, как и во всей отрасли. На территории сельского совета насчитывается 1 сельхозпредприятие (СПК "Ильсегул") с численностью работающих 61 человек.

В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, особенно выращиванию крупного рогатого скота и растениеводству.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Ильчигуловский сельсовет на 01.01.2018 год.

Плотность населения района (1046 чел : 71,16 км2 = 14,7 чел/км2) в 1,94 раза ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Показатели рождаемости, смертности на 1000 чел. населения не представлены.

Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства населения – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой территории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основывать-ся на идее сбалансированного развития территорий республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.

Последним СТП Миякинского района (ЗАО ПИ БГП, г. Уфа, 2009 г.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

3.2.1. Демографическая ситуация

Администрацией муниципального района Миякинский район предоставлены сведения о количестве жителей сельского поселения Ильчигуловский сельсовет за 2007-2018 годы.

Численность населения населённых пунктов сельского поселения

на 1 января 2018 г.

Таблица  №15

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Ильчигулово | 582 | 205 |
| 2 | д. Нарыстау | 386 | 110 |
| 3 | д. Сергеевка | 78 | 32 |
| Всего по хозяйству: | 1046 | 347 |

Средний размер семьи равен:   1046 : 347 = 3,01 чел.

Динамика численности населения села Ильчигулово

Таблица  №16

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 610 | - | - |
| 2008 | 602 | -8 | - |
| 2009 | 596 | -6 | - |
| 2010 | 609 | +13 | - |
| 2011 | 610 | +1 | - |
| 2012 | 608 | -2 | - |
| 2018 | 582 | -26 | - |

Динамика численности населения деревни Нарыстау

Таблица  №17

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 380 | - | - |
| 2008 | 370 | -10 | - |
| 2009 | 375 | +5 | - |
| 2010 | 360 | -15 | - |
| 2011 | 365 | +5 | - |
| 2012 | 368 | +3 | - |
| 2018 | 386 | +18 | - |

Динамика численности населения деревни Сергеевка

Таблица  №18

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 70 | - | - |
| 2008 | 72 | -2 | - |
| 2009 | 78 | +6 | - |
| 2010 | 80 | +2 | - |
| 2011 | 72 | -6 | - |
| 2012 | 73 | +1 | - |
| 2018 | 78 | +5 | - |

По таблицам видно, что демографическая ситуация в сельском поселении Ильчигуловский сельсовет весьма неблагоприятная. За период с 2007-2018 год население сельского поселения уменьшилось на 11человек.

Возрастной состав населения с. Ильчигулово

Таблица  №19

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 0-7 лет | 52 | 8 |
| 7-15 лет | 55 | 9 |
| Свыше 55 лет (женщины) | 87 | 14 |
| Свыше 60 лет (мужчины) | 70 | 12 |
| Итого несамодеятельного населения | 264 | 43 |
| 16-54 лет (женщины) | 148 | 28 |
| 16-59 лет (мужчины) | 170 | 29 |
| Итого трудоспособного населения | 318 | 57 |
| Всего населения в селе | 582 | 100 |

Возрастной состав населения д. Нарыстау

Таблица  №20

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 0-7 лет | 23 | 6 |
| 7-15 лет | 25 | 6 |
| Свыше 55 лет (женщины) | 49 | 13 |
| Свыше 60 лет (мужчины) | 31 | 9 |
| Итого несамодеятельного населения | 128 | 34 |
| 16-54 лет (женщины) | 110 | 28 |
| 16-59 лет (мужчины) | 148 | 38 |
| Итого трудоспособного населения | 258 | 66 |
| Всего населения в селе | 386 | 100 |

Возрастной состав населения д. Сергеевка

Таблица  №21

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 0-7 лет | 10 | 3 |
| 7-15 лет | 7 | 9 |
| Свыше 55 лет (женщины) | 15 | 19 |
| Свыше 60 лет (мужчины) | 12 | 15 |
| Итого несамодеятельного населения | 44 | 46 |
| 16-54 лет (женщины) | 17 | 27 |
| 16-59 лет (мужчины) | 17 | 27 |
| Итого трудоспособного населения | 34 | 54 |
| Всего населения в селе | 78 | 100 |

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Чуть более половины населения – 59,26% в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в Уфу, другие города республики и в северные регионы России.

Состав населения поселения характеризуется небольшой диспропорцией в соотношении полов в пользу мужчин, показатель долевого перевеса составляет 2,6% (табл. 25)

Половая структура населения Ильчигуловского сельсовета

Таблица  №22

| Всего населения старше 16 лет | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 874 | 448 | 426 |
| 100% | 51,3% | 48,7% |

3.3. Численность населения

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости территории

Численность населения сельского поселения Ильчигуловский сельсовет на проектируемый период составила 1046 человек, при этом общее количество семей (см. таблицу №16) – 347, средний размер семьи равняется:

1046 : 347 = 3,01 чел.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.;

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.;

Также согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Ильчигуловский сельсовет на I очередь строительства и на расчётный срок принимается равным 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №23

| Показатели | с. Ильчи- гулово | д. Нарыстау | д. Сергеев- ка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее население | 582 | 386 | 78 | 1046 |
| На I очередь строительства 2028 г |
| Количество новых участков | 26 | - | - | 26 |
| Население новых участков | 83 | - | - | 83 |
| С учётом существ. населения | 665 | 386 | 78 | 1129 |
| На расчётный срок до 2038 г. |
| Количество новых участков | 42 | - | - | 42 |
| Населние новых участков | 135 | - | - | 135 |
| С учётом населения I очер. и существ. населения | 800 | 386 | 78 | 1264 |

Площади участков приняты от 2000 м2 до 3000 м2 (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 46522 кв. м состоит из 90 каменных + 693 деревянных = 783 жилых домов усадебного типа.

Количество дворов по населенным пунктам Ильчигуловского сельсовета

Таблица  №23

| № п/п | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов | Деревянных жилых домов | Общая площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Ильчигулово | - | 236 | 13456 |
| 2 | д. Нарыстау | - | 110 | 8896 |
| 3 | д. Сергеевка | - | 19 | 2120 |
| Итого: | 90 | 693 | 24472 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2018 год

составляет:   24472 : 1046 чел. = 23,4 кв.м./чел.

К 2028 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел.: 1046 чел. х 25,6 м2/чел. = 26777,6 м2, а домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилищная обеспеченность сельского поселения на 2028 год составит:

26777,6 м2 + 83 чел. х 30,0 м2/чел. = 26777,6 м2 + 2490 м2 = 29267,6 м2.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2038 году составит:

29267,6 м2 + 135 чел. х 30 м2/чел. = 29267,6 м2 + 4050 м2 = 33317,6 м2.

3.5. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Ильчигуловский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

| Ж – жилые Д – общественно-деловые П – производственные У – дороги Р – рекреационные | С − земли специального назначения Пр – прочие С/х – сельскохозяйственного использования |
| --- | --- |

Таблица №24

| № п/п | Населенные пункты | Площ. терр., га сущ./пр. р. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Пр |
| 1 | Ильчигулово | 99,6 | 61,4 | 2,5 | - | 12,6 | 7,3 | 3,3 | 11,9 | 0,6 |
|  |  | 120,1 | 81,6 | 2,6 | - | 13,15 | 10,9 | 3,3 | 8,6 | 0,6 |
| 2 | Нарыстау | 79,27 | 39,8 | 0,77 | 5,6 | 7,4 | 4,6 | - | 10,8 | 10,3 |
| 3 | Сергеевка | 44,35 | 11,5 | - | 1,27 | 4,2 | 12,5 | 0,39 | 13,7 | 0,8 |
|  | Итого | 223,2 | 112,7 | 3,3 | 6,9 | 24,2 | 24,4 | 3,7 | 36,4 | 11,7 |
|  |  | 243,7 | 132,9 | 3,4 | 6,9 | 24,8 | 28,0 | 3,7 | 33,1 | 11,7 |

Примечания 1). В таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

2). В показателях в знаменателе приведен прирост территорий на первую очередь и расчетный срок с 2018 по 2038 гг. без учета существующих территорий.

Увеличение территории села Ильчигулово предусматривается за счет пашни (земель сельскохозяйственного назначения) за пределами границ населенного пункта, площадью 20,5 га.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица №25

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2018 г.) | Расчетный срок (до 2038г.) с учетом сущ. территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 7115,95 | 7115,95 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 165,75 | 165,75 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | 750,87 | 750,87 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 58,18 | 58,18 |
| 4 | Земель сельскохоз. назначения | га | 5879,33 | 5857,83 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 24,3 | 24,3 |
| 6 | Земель транспорта | га | 9,6 | 9,6 |
| 7 | земли населенных пунктов, в т. ч.: | га | 223,2 | 243,7 |
|  | жилых зон, из них: | га | 112,7 | 132,9 |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,3 | 3,4 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 31,1 | 31,7 |
|  | рекреационных зон | га | 24,4 | 28,0 |
|  | сельскохозяйственные | га | 36,4 | 33,1 |
|  | земли спец.назначения |  | 3,7 | 3,7 |
|  | прочие земли | га | 11,7 | 11,7 |
| 8 | Земель спец. назначения | га | 1,12 | 2,12 |
| 9 | Прочих земель в с.п. | га | 3,6 | 3,6 |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ всех населенных пунктов сельсовета за счет земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков планируется в целях  индивидуального жилищного строительства.

табл. №26

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь проектируемого участка, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел. участка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Ильчигулово |
| 02:40:050302:3 | 15,3 | Земли насел. пунктов | 1,93 | Нет данных | Пастбище Общего пользов. | Малоэт. стр-во |
| 02:40:050301:1 | 5,2 | -//- | 1,93 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 20,5 |  |  |  |  |  |
| Итого перевод в земли населенных пунктов: | 20,5 |  |  |  |  |  |
| 02:40:050302:5 | 1,0 | Земли спецназн. | 1,93 | Нет данных | -//- | Устр-во МСУ, МПП, ППВС |
| Итого перевод в земли промышленности и спец. назначения: | 1,0 |  |  |  |  |  |

Согласно данным администрации муниципального района Миякинский район РБ на территории сельского поселения Ильчигуловский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,20 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Ильчигуловский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В конце прошлого века учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания строились в основном в административном центре сельского поселения.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса,  культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядра при школах и в зонах рекреации.

Расчет основных объектов культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах на I очередь не приводится из-за небольшой разницы их вместимости (площади) с потребностью на расчётный срок реализации проекта и нецелесообразности выделения очередей строительства.

Образовательные учреждения

Согласно представленным данным, в сельском поселении Ильчигуловский сельсовет дошкольное образовательное учреждение имеется в с. Ильчигулово на 50 мест, которое фактически посещают 30 детей − включая детей, которых возят из д. Сергеевка из-за отсутствия там детских садиков. В д. Нарыстау детский сад расположен в здании начальной школы с расчетной емкостью 10 мест.

Средние общеобразовательные учреждения имеются в с. Ильчигулово на 300 мест (фактически посещают 104 учащихся). В д. Нарыстау имеется начальная школа на 40 мест (фактически посещают 4 учащихся).

Население сельского поселения Ильчигуловский сельсвоет на расчётный срок местами в СОШ обеспечено. Проектом предлагается увеличение детского сада до 13 мест.

Учреждения здравоохранения

Населённые пункты Ильчигуловского сельсовета расположены на удалении 16 км от участковой больницы в с. Садовый. Основными учреждениями здравоохранения на расчётный срок в населённых пунктах сельсовета будут служить существующие фельдшерско-акушерские пункты.

Проектом предусматриваются аптечные киоски в составе ФАП в с. Ильчигулово и д. Нарыстау общей торговой площадью согласно нормам 16,6 км2.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Вместимость сельских домов культуры (300 мест в с. Ильчигулово и 150 мест в с. Нарыстау) обеспечивает нормативную потребность населения на I очередь строительства и на расчетный срок. Проектом предлагается помещения для досуга разместить в зданиях СДК.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На I очередь реализации генерального плана предусмотрено устройство плоскостных спортивных сооружений на рекреационных территориях на юго-западной окраине и при школах.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2038 г.) необходимо строительство плавательных бассейнов при общеобразовательных школах.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в существующих и  новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

В связи с недостатком на сегодняшний день мест в предприятиях общественного питания, на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить кафе в с. Ильчигулово на 32 посадочных места и в д. Нарыстау – на 15 посадочных мест; пункты бытового обслуживания на 3 раб. мест в с. Ильчигулово и 1 раб. место в д. Нарыстау.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в с. Ильчигулово имеется 1 почтовое отделение (на 0,5-6,0 тыс. чел.). Требуется кредитно-финансовое учреждение по нормам − 1 отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел.

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной гостиницы на 7 мест в администртивном центре сельсовета в с. Ильчигулово.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет пождепо, находящееся в с.Ильчигулово.

Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день при заполнености кладбищ на 90%. Расширение существующих кладбищ проектом не предусматривается.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Ильчигулово на расчётный срок

Таблица №27

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 665 чел. | Рас. срок 800 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации* | мест | 33-34 | 50/30 | 25 | 30 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ. | 144 | 300/104 | 162 | 182 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании админ. СП) * | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 20 − | 8,5/6,7 | 9,5/7,5 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | − | 90 | 101 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят.* | м2 пл. пола | 80 | 360 | 59 | 70 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 44 | 53 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 пос. место | 300 | 300 | 223 | 263 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 190 | 200 | 240 |
| Предпр. общепитания* | пос. мест | 40 | − | 30 | 35 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит* | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания* | раб. мест | 4 | − | 3 | 4 |
| ФАП* | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека* | м2 | 14 | − | 9 | 11 |
| Станция скорой помощи | 1 автом. | 1 | − | 1 | 1 |
| Бассейн с площ. зеркала воды* | м2 | 20-25 | − | 28 | 32 |
| Отделение банка* | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Пожарное депо* | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбища 4,5+1 наполн. 90% | га | 0,24 | 5,5х0,1 | 0,15 | 0,19 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,6 | 0,72 |
| Придорожная гостиница | мест | 6 | − | 5 | 8 |
| Культовое здание | объект | 1 | − | 1 | 1 |

*указано с учётом населения соседних деревень Сергеевка и Нарыстау.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Нарыстау на расчётный срок

Таблица №28

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на расч.ср. 386 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 10 | 13 |
| Начальнобразоват. учреждение | учащ. | 144 | 44 | 55 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | - | 23,1 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 100 | 89 |
| Магазины продовольств.+ промтовар. | м2 торг. пл. | 300 | 12 | 116 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | - | 15 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | 1 | 1 |
| ФАП | объект | 1 | - | 1 |
| Аптека (киоск) | м2 | 14 | - | 5,4 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс.ч | объект | 1 | - | 1 |
| Кладбище | га | 0,24 | 3 | 0,09 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | - | 0,27-0,34 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Сергеевка на расчётный срок

Таблица №29

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на расч.ср. 78 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины продовольств.+ промтовар. | м2 торг. пл. | 300 | - | 23 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,6 | 0,02 |
| Культовое здание | объект | 1 | - | 1 |

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Согласно утверждённой СТП МР Миякинский район РБ и Социально-экономическим планам развития района, размещение новых предприятий на территории Ильчигуловского сельского поселения не предусмотрено.

Проектом предлагается сохранить существующие производства и открыть предприятия различных форм собственности, занимающиеся переработкой сельхозпродукций, выпуском и реализацией пищевых продуктов и предоставлением услуг населению.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется рост количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых.

Все эти мероприятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных.

Территории для малого предпринимательства (производство столярных изделий, окон, предприятия бытового обслуживания населения и т. п.) также предлагается разместить в опустевших за последние два десятилетия существующих производственных и коммунальных зонах; парикмахерские, косметические, массажные кабинеты и кабинеты стоматологов, семейных врачей, адвокатов и всевозможных консультаций, частные офисы можно разместить на I этажах собственных домов с отдельным входом.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны.

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. справки в приложениях «Исходно-разрешительная документация».

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7. Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны вдоль автодороги в северо-западной части села.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Таблица №30

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 1,22 | 1,22 |
| 2. Территории общественных, культурно-коммунальных, торговых объектов | 2,08 | 2,18 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. |  |  |
| - парки, скверы | 2,6 | 6,04 |
| - естественные насаждения | 15,9 | 7,5 |
| - озелените улиц | 13,6 | 14,5 |
| - водоохранное озеленение | - | 11,4 |
| - санитарно-защитное озеленение | - | 12,12 |
| Итого территорий объектов культ.-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования: | 35,4 | 54,5 |

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, и расчистка русла рек Дема и Нарые, а так же озер Яту, Бижтиряк и пруд на расчетный срок.

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Во время весеннего разлива случаи подтопления рекой Дёма села Ильчигулово по улице Демская дома № 63,65,67,69 и по улице Октябрьская дома №1-3.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик р. Дёма, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

В с. Ильчигулово представляется целесообразным устройство дамбы до незатопляемых отметок с учётом волнового набега +0,5 м, с укреплением откосов сеткой Макмат с последующим посевом трав, а на близких к фронтальным по отношению к течению участках – каменной наброской. Эти работы невозможно выполнить без освобождения 40 м прибрежной защитной полосы водоохранной зоны р. Дёма от захваченных участков с индивидуальной жилой застройкой или выправления русла реки Дёма.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока.         На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для населенных пунктов Ильчигуловского сельсовета железнодорожная станция находится в с.Аксеново. Расстояние до райцентра с.Киргиз-Мияки – 49 км.

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляет автомобильная дорога районного значения Миякитамак - Садовый - Нарыстау, которая соединяет автодороги республиканского значения Чишмы-Аксёново-Киргиз-Мияки-Стерлибашево и Раевка-Стерлитамак. Автомобильная дорога относится к IV категории с усовершенствованным покрытием протяженностью 7,5 км в границах сельского Совета.

Связь с Уфой осуществляется с выездом на автодорогу республиканского значения Раевка-Стерлитамак и далее через Чишмы на автомагистраль М-5 "Урал".

Деревня Сергеевка связана с центром сельского поселения автомобильной дорогой местного значения с щебеночным покрытием.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 20 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,33 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет имеет маршруты рейсовых автобусов, а также ежедневные маршруты поездов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов. Это связано с тем, что основные населённые пункты сельсовета расположены параллельно автодороге Чишмы-Аксеново.

Автобусные остановки намечены в с. Ильчигулово в центральной части цела, в д. Нарыстау. Проектом предлагается размещение автобусной остановки по ул.Молодежная. Все остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Ильчигулово:            А1оч. = 0,665 х 320 = 213 авт.;

Ар.с. = 0,800 х 370 = 296 авт.;

для д. Нарыстау                   А1оч.= 0,386 х 320 = 123 авт;

Ар.с. = 0,386 х 370 = 143 авт;

для д. Сергеевка                   А1оч = 0,078 х 320 = 26 авт;

Ар.с. = 0,078 х 370 = 29 авт;

для сельсовета в целом:       А1оч. = 1,129 х 320 = 362 авт;

Ар.с. = 1,264 х 370 = 468 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

1,129 тыс. чел. х 320 х 0,7=253 маш/мест на 1 очередь;

1,264 тыс. чел. х 370 х 0,7=327 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 90 маш/мест;

на расчетный срок – 117 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 18 маш/мест;

на расчетный срок – 23 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 55 маш/мест;

на расчетный срок – 70 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 90 маш/мест;

на расчетный срок – 117 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 1129 :1200 = 0,94 ≈ 1ед;

К р.с. = 1264 : 1200 = 1,05 ≈ 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №30

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1046 | 1129 | 1264 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 362 | 468 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 253 | 327 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 90 | 117 |
| В общественном центре (5%) |  | 18 | 23 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 55 | 70 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 90 | 117 |
| Мосты |  | 2 | 2 |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Ильчигуловского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-коммунальные объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,92 – 35 оС по местности «Раевский», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого и высокого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета в настоящее время, на I очередь и расчетный срок являются водозаборная скважина  централизованного водоснабжения расположенная а 3,5 км к юго-востоку от с. Ильчигулово и родник в д. Сергеевка.

Схема водоснабжения.  Подача воды от водозабора, по двум водоводам, осуществляется на предприятия СПК "Ильсегул".

Водоснабжение с. Ильчигуло и д. Нарыстау осуществляется от существующей водозаборной скважины общей производительностью 25 м3/час и 264 м3/сут. По водоводам протяженностью 12,0 км, в две нитки, вода подается в разводящие сети населенных пунктов. На территории водозабора расположены водопроводные сооружения: приемные резервуары чистой воды, насосная станция 2 подъема  и регулирующие емкости (2шт) 70,5 м3.

В д. Сергеевка родник расположен в восточной стороне по правому берегу р.Нарые. Общая производительность 6,4м3/сут и 0,2 м3/час. Подача воды осуществляется от каптажа по водопроводу самотеком.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 31, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

Таблица №31

| Населённый пункт | с. Ильчигулово | д. Нарыстау | д. Сергеевка |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 665 800 | 386 386 | 78 78 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 40 48 | 23,1 23,1 | 4,7 4,7 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хозпитьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Ильчигулово – 665 чел., д. Нарыстау – 386 чел., д. Сергеевка – 78 чел.,) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок (с. Ильчигуолово – 800 чел., д. Нарыстау – 386 чел., д. Сергеевка – 78 чел.,) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-коммунальных стоков в насто-ящее время в Ильчигуловском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-коммунальных и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (д. Нарыстау и д. Сергеевка), а в населённых пунктах более 500 чел. (с. Ильчигулово) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС на I очередь строительства и в сети канализации – на расчётный срок.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков  и открытых канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций.

Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-коммунальных учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-коммунальных зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Ильчигуловский сельсовет, а также ранее выполненная СТП МР Миякинский район РБ (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 2009г.).

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работа-ющие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу. Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через с. Ильчигулово проходят автомобильные дороги на гору Нарыстау и целебный источник,  выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности. Основная доля загрязнения воздуха по азоту диоксида, вещества 2 класса опасности. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.7, таблица №10 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 9, раздел 1.6.2.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

По обеспечённости населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Миякинский район относится к частично обеспечённым. По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа.

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, конных дворов, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

Поверхностные воды

По сообщению отдела экономики и природопользования Администрации Миякинского района в целях охраны и рационального использования водных ресурсов в 2011-2018 годах ожидается проведение работ по ремонту и реконструкции водопроводных сетей, благоустройству родников, строительство канализационной сети и очистного сооружения районного центра.

Качество воды р. Дема в створе среднего течения с. Ильчигулово ухудшилось с переходом из разряда «а» в разряд «б», но сохраняясь при этом в рамках 4-го класса, что выразилось увеличением числа КПЗ с 1 до 2 и значения УКИЗВ до 5,55. Вода оценивается по качеству как «грязная».

7.3. Сбор и удаление ТКО

Согласно Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На территории сельского поселения сбор и вывоз мусора осуществляет население самостоятельно.

Проектом рекомендуется администрации сельского поселения заключить договор со специализированной организацией по сбору и вывозу ТКО, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Свалки ТКО, расположенные на территории сельского поселения являются несанкционированными. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежит ликвидации до 2023г., территория свалки – рекультивации.

В связи с тем, что на территории МР Миякинский район  отсутствует полигон ТКО, зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов, проектом предлагается вывоз коммунальных отходов на мусороперегрузочный пункт (МПП) с мусоросортировочным участком (МСУ) с последующим вывозом на полигон ТКО, предусмотренный Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 №480–полигон ТКО г. Стерлитамак. Рядом с МПП предлагается также разместить пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования (кадастровый номер 02:40:050302:5).

Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства» запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Расчет объёмов образования коммунальных отходов

Таблица №32

| Населённый пункт | с. Ильчигулово | д. Нарыстау | д. Сергеевка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчётный срок, чел. | 800 | 386 | 78 | 1264 |
| Общее колич. с учётом обществ. зданий, т/м3 | 224/1120 | 108,1/540,4 | 21,84/109,2 | 353,94/1769,6 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии кана-лизации, м3 | канализация | 772 | 156 | 928 |
| Смет с 1м2 асф. площади улиц, площадей и пар-ков, т/м3 | 310,5/496,9 | 165,8/265,3 | 35,4/56,6 | 511,7/818,8 |

- Общее количество коммунальных отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК  и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Перечень свалок, подлежащих ликвидации

Таблица №33

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопительных отходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Ильчигулово | С-В | 0,5 | 1 | 50 |
| д.Нарыстау | Ю-В | 0,4 | 0,6 | 80 |
| д.Сергеевка | СС-В | 0,3 | 0,2 | 50 |

На месте бывших свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТКО.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Ильчигулово 0,800 тыс. чел. х 0,05 т/год = 0,04 т/год

2. д. Нарыстау 0,368 тыс. чел. х 0,05 т/год = 18,4 т/год

3. д. Сергеевка 0,078 тыс. чел. х 0,05 т/год = 0,004 т/год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Ильчигуловского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Часть территорий села Ильчигулово подтапливаются р. Дёма.

Кроме берегоукрепительных работ и устройства защитных дамб (см. главу IV «Инженерной подготовки территорий»), перспективными мероприятиями, проводимыми ОМСУ являются:

- контроль за уровнем реки Дёма;

- выкладывание насыпи;

- информирование населения;

- подготовка сил и средств.

8.3.  Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Ильчгуловского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели.

Баланс территорий

Таблица №34

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существ. на 2018г. | Расчетный срок 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 7115,95 | 7115,95 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га | 223,2 | 243,7 |
|  | с. Ильчигулово- центр с/совета | « | 99,6 | 120,1 |
|  | д. Нарыстау | « | 79,27 | 79,27 |
|  | д. Сергеевка | « | 44,35 | 44,35 |
| 1.3 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 112,7 | 132,9 |
|  | с. Ильчигулово - центр с/совета | « | 61,4 | 81,6 |
|  | д. Нарыстау | « | 39,8 | 39,8 |
|  | д. Сергеевка |  | 11,5 | 11,5 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1,046 | 1,264 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 172 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 612 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 264 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс. м2 | 24,472 | 33,318 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населния | м2/чел | 23,4 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 60 | 63 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 300 | 551 |
| 4.3 | Амбулатории- всего | коек | – | – |
| 4.4 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. в преде- лах 15-мин. доступности на спец. авто | в с. Садовый | в с. Садовый |
| 4.5 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | 202 | 379 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | – | 50 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | – | 5 |
| 4.9 | Учреждения культуры | мест | 400 | 400 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 пл. пола | – | 76,1 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | – | 1,06 |
| 4.12 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | – |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного |  |  |  |
|  | пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси), в т.ч. |  |  |  |
|  | - внешнего транспорта | км | 11,6 | 11,6 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 14,3 | 16,1 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | км/км2 | 0,20 | 0,23 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 4 | 4 |

Исходные данные для проектирования